国家职业资格考试

初级装饰镶贴工模拟试题

一、判断题（将判断结果填入括号中，正确的填“√”，错误的填“×”）

1．建筑图纸上的标高是以米为单位的。	（   ）

2．储存超过3个月的水泥，仍可按原强度等级使用。	（   ）

3．饰面砖适用于室内外镶贴。	（   ）

4．抹灰通常由底层、中层、面层组成。	（   ）

5．抹灰砂浆的底层主要起粘接作用。	（   ）

6．一般来说，砂浆的强度越高，粘接力越强。	（   ）

7．普通硅酸盐水泥和硅酸盐水泥是同一种水泥。	（   ）

8．不同品种的水泥可以混合使用。	（   ）

9．陶瓷锦砖俗称马赛克。	（   ）

10．一次抹灰的厚度宜为7～9mm。	（   ）

11．镶贴面砖的找平层应平整光滑。	（   ）

12．外墙面砖的镶贴，宜自上而下进行。	（   ）

13．进入施工现场，必须戴好安全帽，禁止穿硬底鞋和拖鞋。	（   ）

14．在没有防护设施的高空施工，必须系安全带。	（   ）

15．使用水浸泡过的砖，砖表面上可以有明水。	（   ）

16．陶瓷地砖在使用前，要进行套选。	（   ）

17．屋顶起围护作用，一般不承重。	（   ）

18．顶棚抹灰应搭设满堂脚手架。	（   ）

19．抹水泥砂浆墙面，不允许使用隔夜筋。	（   ）

20．勾缝宜按先垂直后水平的顺序进行。	（   ）

21．一般情况下，勾缝用水泥砂浆的配合比为1∶2。	（   ）

22．手持砂轮机必须装置防护罩。	（   ）

23．砂浆的和易性取决于流动性和保水性。	（   ）

24．保水性良好的砂浆，其分层度是较小的。	（   ）

25．砂浆抹灰层在硬化初期，不得受冻。	（   ）

26．白乳胶可用水兑稀。	（   ）

27．比例为1∶30，是指图上距离为1，实际距离为30。	（   ）

28．砂浆中的含泥量一般不超过8%。	（   ）

29．用胶粘贴釉面砖时，砖不用水浸泡。	（   ）

30．石灰的稳定性差，是指石灰碳化失去粘结能力。	（   ）

31．在楼层平面图上，可以看到房间的名称和编号。	（   ）

32．装饰工程选用颜料时，应用耐碱、耐晒、耐热、遮盖力和着色力强的颜料。	（   ）

33．石灰是水硬性胶凝材料，可用于潮湿环境中。	（   ）

34．白色陶质釉面砖的吸水率不大于22%。	（   ）

35．砂浆抹灰层在硬化初期不得受冻。	（   ）

36．在混凝土墙抹灰前，宜做毛化处理和反碱封堵。	（   ）

37．水泥在较干燥的环境下存放，超过3个月可以不降低等级使用。	（   ）

38．水泥砂浆打底灰的砂浆配合比为1∶2。	（   ）

39．用与抹灰层相同的砂浆冲筋，一般筋宽为50mm。	（   ）

40．903胶可以粘贴釉面砖。	（   ）

41．陶瓷是陶器和瓷器两大类产品的统称。	（   ）

42．水泥砂浆地面操作时的环境温度应在0℃以上。	（   ）

43．施工现场的脚手架、防护设施、安全标志和警告牌，不得擅自拆动。	（   ）

44．钢木门窗缝隙，应用水泥砂浆一次嵌密实。	（   ）

45．抹完罩面灰后，压光必须紧跟。	（   ）

46．小八厘石子的粒径是6mm。	（   ）

47．室外墙面分格缝抹灰的目的就是为了美观。	（   ）

48．抹灰工程在做好标志块后，即可进行抹灰。	（   ）

49．普通抹灰的表面平整度的允许偏差是3mm。	（   ）

50．普通抹灰的表面垂直度的允许偏差是4mm。	（   ）

51．室外高空作业，当有六级风以上时应停止作业。	（   ）

52．开刀是用来切砖用的。	（   ）

53．砂的质量要求：颗粒坚硬、洁净，含泥量不超过3%。	（   ）

54．建筑石膏的特性是耐水性好。	（   ）

55．水泥拌制砂浆，应控制在终凝前用完。	（   ）

56．抹灰所用的砂应过筛，不应含有杂质。	（   ）

57．室内釉面砖在挑选时，应主要注意颜色和外型尺寸。	（   ）

58．镶贴的第一步工作是贴灰饼。	（   ）

59．袋装水泥每袋重100kg。	（   ）

60．釉面砖主要用于室内墙面。	（   ）

61．建筑石膏的主要成分是半水石膏。	（   ）

62．水泥砂浆地面，面层压光操作应在初凝前完成。	（   ）

63．砂浆应随拌随用，水泥混合砂浆一般应在拌和后4小时内用完。

（   ）

64．彩色釉面砖的吸水率不大于10%。	（   ）

65．抹灰总厚度大于或等于35mm时应有加强措施。	（   ）

66．地面砖铺贴应采用中砂或粗砂。	（   ）

67．外墙面砖宜自下而上镶贴。	（   ）

68．中层抹灰主要起找平作用。	（   ）

69．水泥砂浆地面施工后，养护时间不应少于7天。	（   ）

70．釉面砖应用广泛，不仅能用于室内装饰，还可以用于外墙装饰。	（   ）

71．在施工过程中，如遇无安全保证措施作业，有权拒绝施工。	（   ）

72．水泥砂浆掺入适量石灰膏，能提高砂浆和易性。	（   ）

73．要使陶瓷锦砖垂直、平整，关键是在中层抹灰时达到高级抹灰标准。	（   ）

74．在框架结构中，不承受外来荷载的墙称为框架填充墙。	（   ）

75．石膏花饰可用于室内外装饰。	（   ）

76．耐酸砂浆面层抹好后，应在15℃以上的气温条件下浇水养护20天左右。	（   ）

77．外墙面砖的找平层厚度不应大于20mm，如超过，必须采取加固措施。	（   ）

78．水玻璃有良好的粘接能力，并且硬化后具有防止渗透作用。	（   ）

79．抹灰时，阳角处要用1∶2水泥砂浆抹出高1.5～2m的护角。	（   ）

80．水泥砂浆地面的抗压强度达到设计要求后，方可允许上人行走。	（   ）

81．需要防水的部位要采用掺防水剂或防水粉的防水砂浆，不得用一般水泥砂浆。	（   ）

82．抹石灰砂浆墙面，允许使用隔夜筋。	（   ）

83．面砖镶贴要挑选规格相近的砖，浸水晾干后使用。	（   ）

84．楼梯踏步抹灰应选择中砂。	（   ）

85．图样上标准比例是1∶15，即表示图上尺寸是实际尺寸的1/15。	（   ）

86．当铺贴的釉面砖低于标志块时，可在砖口处塞灰使其与标志块齐平。	（   ）

87．外墙面砖镶贴时，应采用顶面砖压立面砖的做法。	（   ）

88．抹楼梯踏步时，阳角一定要跟斜线。	（   ）

89．班组是企业的基本单位，是企业的细胞，班组建设很重要。	（   ）

90．质量标准分为优良、合格、不合格三个等级。	（   ）

91．不同品种的水泥抹灰时可以混合使用。	（   ）

92．石灰和水玻璃都属于气硬性胶凝材料。	（   ）

93．抹灰砂浆的底层主要起粘接作用。	（   ）

94．拌制的砂浆要求具有良好的和易性。	（   ）

95．一般来说，材料的空隙率越大，强度越高。	（   ）

96．水泥是一种水硬性胶凝材料。	（   ）

97．安全重要但生产第一。	（   ）

98．釉面砖镶贴，如遇突出管线、灯具等，应用非整砖拼凑镶贴。	（   ）

99．砂浆的和易性包括流动性和粘接力两个方面。	（   ）

100．水泥的初凝时间是指水泥开始产生强度的时间。	（   ）

二、选择题（选择一个正确的答案，将相应的字母填在每题横线上）

1．水泥拌制砂浆，应控制在     用完。

A．初凝前	B．初凝后	C．终凝前	D．终凝后

2．开刀是用来     用的。

A．陶瓷锦砖拨缝	B．切板

C．切砖		D．切石膏板

3．砂的质量要求是：颗粒坚硬、洁净，含泥量不超过     。

A．1%	B．2%	C．3%	D．4%

4．建筑石膏的特性是     。

A．容重大		B．耐水性好

C．抗冻性好		D．耐火性强

5．室外高空作业，当有     以上应停止作业。

A．四级风		B．五级风

C．六级风		D．七级风

6．普通抹灰，立面要垂直，质量允许偏差是     。

A．2mm	B．3mm	C．4mm	D．5mm

7．水泥砂浆地面，面层压光操作应在     完成。

A．初凝前		B．初凝后

C．终凝前		D．终凝后

8． 建筑石膏的主要成分是     。

A．全水石膏		B．二水石膏

C．无水石膏		D．半水石膏

9．釉面砖主要用于     墙面。

A．室外	B．室内	C．室内外	D．随便

10．袋装水泥每袋重      kg。

A．150	B．100	C．50	D．25

11．镶贴前的第一步工作是     。

A．基层清理		B．贴灰饼

C．套方		D．排砖

12．室内墙面、柱面和门洞口的阳角，宜用     水泥砂浆做护角。

A．1∶1	B．1∶2	C．1∶3	D．1∶4

13．室内釉面砖在挑选时， 应主要注意     。

A．颜色		B．吸水率

C．厚薄		D．颜色和外形尺寸

14．抹灰所用的砂应过筛，     含有杂质。

A．不应	B．不宜	C．不得	D．可以

15．中层抹灰主要起     作用。

A．粘结	B．装饰	C．找平	D．找方

16．砂浆应随拌随用， 水泥混合砂浆一般应在拌和后     内用完。

A．2h	B．3h	C．4h	D．5h

17．抹灰总厚度大于或等于     时应有加强措施。

A．35mm	B．40mm	C．25mm	D．30mm

18．地面砖铺贴应采用     。

A．细砂		B．中砂

C．粗砂		D．中砂或粗砂

19．外墙面砖宜     镶贴。

A．自下而上		B．自上而下

C．从左向右		D．随意

20．彩色釉面砖的吸水率不大于     。

A．20%	B．15%	C．10%	D．5%

21．石灰膏熟化时间一般不少于     。

A．5d	B．10d	C．15d	D．20d

22．普通抹灰施工环境温度应在     ℃以上。

A．0	B．5	C．5	D．10

23．抹灰时站在高凳搭的脚手板上操作时，人员不得超过     人。

A．2	B．3	C．4	D．5

24．水泥保管要注意防水、防潮，堆垛高度一般不超过     袋。

A．6～8		B．10～12

C．14～16		D．18～20

25．外墙贴面砖，不得有     行以上非整砖。

A．1	B．2	C．3	D．4

26．干燥气候中，抹灰砂浆的流动性应选择     。

A．大些	B．小些	C．都可以	D．与气候无关

27．板块地面的水泥砂浆结合层，水泥强度等级不应小于     。

A．32.5	B．32.5R	C．42.5	D．42.5R

28．“▲”表示     。

A．建筑标高		B．绝对标高

C．剖切符号		D．只是三角形符号

29．抹灰工程属于     。

A．单项工程		B．分项工程

C．子分部工程	D．单位工程

30．下面属于有机胶凝材料的是     。

A．水泥	B．水玻璃	C．石油沥青	D．石膏

31．大八厘、中八厘和小八厘的粒径分别是     mm。

A．10、8、6		B．12、8、6

C．8、6、4		D．15、10、5

32．     的早期强度高。

A．普通水泥		B．粉煤灰水泥

C．矿渣水泥		D．火山灰水泥

33．水泥砂浆是由     组成的。

A．水泥、砂子	B．水泥、砂子、水

C．水泥、砂、石子	D．其他

34．门洞口阳角宜用     水泥砂浆作护角。

A．1∶1	B．1∶2	C．1∶3	D．1∶4

35．     水泥快硬早强。

A．普通硅酸盐	B．硅酸盐

C．矿渣硅酸盐	D．粉煤灰硅酸盐

36．水泥的终凝指水泥     时间。

A．开始产生强度	B．开始凝结

C．开始硬化		D．完全硬化

37．底层抹灰主要起     作用。

A．粘接	B．装饰	C．找平	D．找方

38．面层抹灰主要起     作用。

A．粘接	B．装饰	C．找平	D．找方

39．砂按产源分为     。

A．河砂、黄砂	B．天然砂、黄砂

C．人工砂、河砂	D．天然砂、人工砂

40．水泥混合砂浆一般应在拌和后     h内用完。

A．2	B．3	C．4	D．5

41．空心砖墙的灰缝厚度应在     mm。

A．5～10		B．8～10

C．8～12		D．10～15

42．水泥砂浆地面的压光一般不应少于     。

A．三次	B．两次	C．一次	D．随便

43．墙面抹灰，一遍最薄不小于     mm。

A．5	B．6	C．7	D．8

44．一般抹灰工程包括     抹灰。

A．普通、高级	B．中级、高级

C．普通、中级	D．普通、中级、高级

45．抹灰时，砂浆的温度不宜低于     ℃。

A．0	B．5	C．5	D．3

46．镶贴釉面砖空鼓的主要原因是     。

A．砂浆强度不够	B．底灰空鼓

C．砖吸水率超标	D．基层清理不干净

47．普通抹灰的表面平整度的允许偏差是     mm。

A．5	B．4	C．3	D．6

48．水泥砂浆     抹在石灰砂浆上。

A．不宜	B．不应	C．不得	D．可以

49．抹灰做的滴水槽的宽度和深度均不应小于     mm。

A．10	B．15	C．20	D．25

50．采用石膏抹灰时，石膏中不得掺用     。

A．牛皮胶	B．硼砂	C．氯盐	D．107胶

51．地面砖铺贴，所用的砂要用     mm孔径的筛过筛。

A．3	B．4	C．5	D．10

52．砂浆的     是指砂浆使用时的稀稠程度。

A．稠度	B．分层度	C．沉入度	D．流动性

53．外墙面砖镶贴前应浸水     小时以上，并清洗干净。

A．1	B．2	C．3	D．4

54．彩色釉面砖的吸水率不大于     %。

A．20	B．15	C．10	D．5

55．釉面内墙砖根据外观质量分为     。

A．优等品、合格品	B．优等品、一等品、合格品

C．一、二、三级品	D．优等品、一级品

56．石灰有强烈的腐蚀性，     放在木板上。

A．不宜	B．不应	C．不得	D．可以

57．墙体兼有     的作用

A．保温、隔热	B．保温、维护

C．隔热、围护	D．保温、隔热、围护

58．墙或柱的力是通过     传给地基。

A．地基	B．基础	C．梁	D．楼板

59．硅酸盐水泥有     种类型。

A．2	B．3	C．4	D．5

60．水泥在运输和储存时     受潮和混入杂物。

A．不宜	B．不应	C．不得	D．可以

61．白水泥的终凝时间不得迟于     h。

A．10	B．12	C．13	D．15

62．建筑石膏贮存三个月后强度约降低     %左右。

A．50	B．40	C．30	D．20

63．有防水层的厨房、卫生间墙与地面相交处的找平层阴角应抹成     。

A．直角	B．锐角	C．圆弧	D．以上均可

64．建筑石膏作室内装饰，不可接近     度以上高温。

A．50	B．60	C．100	D．300

65．图纸上采用的国际计量单位“mm”表示     。

A．分米	B．米	C．厘米	D．毫米

66．粉刷石膏按用途分为     。

A．面层		B．底层

C．保温层		D．以上都是

67．一般民用建筑中属于承重构件的是     。

A．基础	B．柱	C．楼梯	D．以上都是

68．距离地面     米以上作业要有防护栏杆、拦板、安全网。

A．5	B．4	C．3	D．2

69．内墙抹灰层的灰饼厚度不应超过     mm.

A．20	B．25	C．30	D．35

70．玻化砖、釉面砖属于     性材料。

A．韧性	B．脆性	C．弹性	D．刚性

71．干硬性水泥砂浆铺地砖，砂浆配合比是     。

A．1∶1	B．1∶1.5	C．1∶2	D．1∶3

72．要注意保护楼地面，     直接在其上拌灰。

A．不宜	B．不应	C．不得	D．可以

73．使用冲击钻时，必须垂直地顶在工件上，     在钻孔过程中摇晃。

A．不宜	B．不应	C．不得	D．可以

74．地砖的表面平整度允许偏差是     mm。

A．1	B．2	C．3	D．4

75．地砖地面的养护时间不得少于     d，且不准上人。

A．5	B．6	C．7	D．10

76．在初凝后，     振动或移动面砖。

A．不宜	B．不应	C．严禁	D．可以

77．女儿墙顶镶贴面砖，排水坡度不应小于     %。

A．5	B．4	C．3	D．2

78．釉面砖的勾缝应按     顺序进行。

A．先垂直后水平	B．先水平后垂直

C．从左到右		D．从上到下

79．抹灰用的脚手板，在同一跨度内不应超过     人。

A．1	B．2	C．3	D．随便

80．对抹灰空鼓的修理，应将其空鼓部分铲去，清理基层后     。

A．抹灰		B．一次抹灰

C．分层抹灰		D．以上都对

81．在镶贴饰面板时，用     敲击振实。

A．手锤	B．橡皮锤	C．拍板	D．以上都是

82．石灰收缩大，     单独使用。

A．不得	B．不允许	C．禁止	D．不宜

83．釉面砖一般采用     砂浆粘贴。

A．1∶2	B．1∶3	C．1∶4	D．1∶5

84．陶瓷锦砖可用在     。

A．室内墙面		B．室外墙面

C．地面		D．以上都对

85．瓷砖接缝宽度一般为     mm。

A．0.5～1	B．1～1.5	C．3～4	D．4～5

86．规范规定，陶瓷锦砖的脱纸时间不得     min。

A．小于20		B．大于30

C．小于40		D．小于30

87．室内抹灰使用的马凳和马凳之间不得超过     m。

A．1	B．2	C．3	D．4

88．阳台、屋面的平面和立面的交接处阳角要抹成     。

A．直角	B．锐角	C．圆弧	D．钝角

89．石英砂种类分为     。

A．天然	B．机制	C．人工	D．以上3种

90．室外抹灰分格线应用     勾嵌。

A．混合砂浆		B．石灰砂浆

C．水泥浆		D．石灰膏

91．抹灰水泥砂浆每遍厚度为     mm。

A．5～7	B．7～9	C．9～11	D．11～13

92．一般民用建筑铝合金门窗与墙之间的缝隙不得用     填塞。

A．麻刀	B．木条	C．密封条	D．水泥砂浆

93．砂的质量要求：颗粒坚硬、洁净，含泥的质量分数不超过     。

A．1%	B．2%	C．3%	D．4%

94．用20cm的直角检测尺检查抹灰的阴、阳角方正时，高级抹灰允许偏差为     mm。

A．4	B．3	C．2	D．5

95．国家控制水泥体积安定性，规定水泥中游离氧化镁的质量分数不得超过     。

A．7%	B．5%	C．11%	D．9%

96．托线板也称为担子板，和线锤合在一起使用，板中间有标准线，附有线锤。它的用途是     。

A．用于靠、吊检查墙面和柱面的垂直度

B．用于靠、吊检查墙面和柱面的水平度

C．用于靠、吊检查楼面的平整度

D．用于墙面和柱面抹灰刮面

97．室内踢角线厚度一般要比罩面凸出     mm。

A．5	B．10	C．12	D．15

98．在加气混凝土或煤灰砌砖块基层抹石灰砂浆时，应先刷     。

A．108胶水泥浆	B．108胶

C．素水泥浆		D．108胶水溶液

99．顶棚抹灰产生起泡的主要原因是     。

A．石灰质量		B．灰浆没有收水

C．底灰太干		D．以上都有可能

100．室外抹灰脚水板要满铺，最窄处不得超过     。

A．两块板子		B．三块板子

C．四块板子		D．五块板子

三、简答题

1．抹灰层空鼓如何修理？

2．普通抹灰表面应符合哪些规定？

3．为什么不能一次性抹灰太厚？

4．普通抹灰的主要工序是什么？

5．为什么硬结的砂浆不能继续使用？

6．外墙面砖勾缝应符合什么要求？

7．抹灰工程的质量关键是什么？

8．水泥砂浆地面施工完成后，什么条件下允许上人？

9．什么叫冲筋？

10．铺陶瓷地砖地面应注意哪些事项？

11．抹灰层裂缝如何修理？

12．釉面砖排列方式有哪几种？

13．什么是砂浆泌水性？

14．什么叫砂浆的保水性？

15．板块地面铺设水泥砂浆结合层时，对水泥有什么要求？

16．什么叫外墙面砖？

17．顶棚抹灰的关键工序是什么？

18．抹灰的环境温度有哪些要求?

19．建筑一般由什么组成？

20．外墙抹灰起分格条时应注意什么问题？

21．抹灰砂浆使用的原则是什么？

22．清水砖墙勾缝砂浆配比应为多少？

23．石灰的主要用途是什么？

24．抹灰前对基层质量有什么要求？

25．地面抹灰为什么要进行分格？

26．普通抹灰的各层分别起什么作用？

27．一般抹灰的施工工艺过程是什么？

28．地砖铺贴常见的质量问题有哪些？

29．砂浆中掺胶粘剂的作用是什么？

30．抹灰饰面常见的质量问题有哪些？

国家职业资格考试

答    案

一、判断题

1.√	2.×	3.×	4.√	5.√	6.√	7.×	8.×	9.√	10.√

11.×	12.√	13.√	14.√	15.×	16.√	17.×	18.√	19.√	20.×

21.×	22.√	23.√	24.√	25.√	26.√	27.√	28.×	29.√	30.√

31.√	32.√	33.×	34.×	35.√	36.√	37.×	38.×	39.√	40.√

41.√	42.×	43.√	44.×	45.×	46.×	47.×	48.×	49.×	50.√

51.√	52.×	53.√	54.×	55.×	56.√	57.√	58.×	59.×	60.√

61.√	62.×	63.√	64.√	65.√	66.√	67.×	68.√	69.√	70.×

71.√	72.√	73.√	74.√	75.×	76.×	77.√	78.√	79.√	80.×

81.√	82.√	83.√	84.√	85.√	86.×	87.√	88.√	89.√	90.×

91.√	92.√	93.√	94.√	95.×	96.√	97.×	98.×	99.×	100.×

二、选择题

1.A	2.A	3.C	4.D	5.C	6.C	7.C	8.D	9.B	10.C

11.C	12.B	13.D	14.A	15.C	16.C	17.A	18.D	19.B	20.C

21.C	22.C	23.A	24.B	25.A	26.A	27.A	28.D	29.B	30.C

31.C	32.A	33.B	34.B	35.B	36.A	37.A	38.B	39.D	40.C

41.C	42.A	43.A	44.A	45.B	46.D	47.B	48.C	49.A	50.C

51.C	52.A	53.B	54.C	55.A	56.C	57.D	58.B	59.A	60.C

61.B	62.C	63.C	64.D	65.D	66.D	67.D	68.C	69.D	70.B

71.D	72.C	73.C	74.B	75.C	76.C	77.C	78.B	79.A	80.C

81.B	82.D	83.A	84.D	85.B	86.C	87.B	88.C	89.D	90.C

91.A	92.D	93.C	94.B	95.B	96.A	97.A	98.D	99.B	100.B

三、简答题

1．答：铲除空鼓部分，基层清理干净，再重新分层抹灰。

2．答：表面应光滑洁净，接槎平整，分格缝应清晰。

3．答：太厚，干缩率大，易出现空鼓、裂缝、脱落，不利于基层与抹灰层的结合及面层的压光。

4．答：基层处理，毛化，湿润，阳角找方，冲筋，分层抹灰赶平，修整，表面压光。

5．答：凡已硬结的砂浆，再加水使用，其和易性、保水性差，硬化收缩性大，粘结强度低，所以不能继续使用。

6．答：应按设计要求的材料和深度进行，勾缝应连续、平直、光滑、无裂缝、无空鼓；勾缝宜按先水平后垂直的顺序进行。

7．答：要粘结牢固，无开裂、空鼓、脱落。如果粘结不牢固，出现空鼓、开裂和脱落，会降低对墙面的保护作用，影响装饰效果。

8．答： 养护时间不少于7天，抗压强度达到5MPa，才允许上人行走。

9．答：为了保证墙面的垂直和平整，以及房间的方正，抹灰前必须找规矩、作灰饼。在上下两灰饼间抹出的一条梯形灰梗就叫冲筋。冲筋的宽为50mm，厚度与灰饼相平，作为墙面抹灰填平的标志。

10．答：选砖得当，不合格或不符合标准不用。铺贴时，须铺平、敲实，再用靠尺板检查平整度，对不平处进行修整，然后养护和成品保护，达到强度后方可上人。

11．答：沿裂缝方向凿去一定宽度的抹灰层，清理基层后，重新分层抹灰。

12．答：直线缝和骑马缝两种。

13．答：砂浆中析出部分拌合水的性能。

14．答：砂浆保全水分的能力。

15．答：宜采用硅酸盐水泥、普通硅酸盐水泥、矿渣硅酸盐水泥。强度等级不应小于32.5。

16．答：用于建筑物外墙的瓷质的装饰砖，有施釉和不施釉之分，具有不同的质感和颜色。

17．答：抹灰层与基体应结合牢固。

18．答：抹灰工程施工环境温度不应低于5℃。冬期施工，抹灰砂浆温度不宜低于5℃。气温低于5℃时，室外抹灰所用的砂浆可掺入混凝土防冻剂，其掺入量应由试验确定。做涂料墙面的抹灰砂浆中，不得掺入含氯盐的防冻剂。

19．答：一般的民用建筑是由基础，墙或柱，楼层、地面，楼梯，屋顶，门窗等六大部分组成。

20．答：面层灰抹完后及时起条，随及进行边角休整，防止起坏边棱。

21．答：随拌随用，在初凝前使用完。

22．答：1∶1或1∶1.5（水泥∶砂）。随伴随用，不用过夜灰。

23．答：用于拌制砌筑砂浆和抹灰砂浆，一般都具有较好的和易性，还可配制高等级砌体砂浆和水泥混合砂浆、石灰砂浆、麻刀灰等。

24．答：清除表面的尘土、污染、油渍，浇水湿润。

25．答：防止地面不规则开裂，影响使用和美观。

26．答：底层粘接，中层找平，面层装饰。

27．答：基层处理，找方，贴灰饼，冲筋，装档底层灰，中层灰，面层灰，清理等。

28．答：空鼓，表面平整度差，接缝高低差大，勾缝不均匀，不顺直等。

29．答：改善并提高抹灰层强度，减少开裂，增强粘接性能等。

30．答：空鼓，开裂，起皮，暴灰，表面平整度和垂直度偏差过大等。

# Text boxes

答案