国家职业资格考试

初级钳工知识模拟题

【点击进入在线答题（可自动评分）】

【点击查看试题配套教材】

一、选择题（第1题～第80题。选择一个正确的答案，将相应的字母填入题内的括号中。每题1分，满分80分）

1．当直线或平面垂直于投影面时，其正投影具有（    ）。

A. 真实性		B. 积聚性

C. 收缩性		D. 相似性

2．内螺纹的小径应画（    ）。

A. 粗实线		B. 细实线

C. 虚线		D. 点划线

3．从（    ）中可以了解装配体的名称。

A. 明细栏		B. 零件图

C. 标题栏		D. 技术文件

4．M10—5g6g—S中6g是（    ）。

A. 螺纹公差带代号		B. 螺纹代号

C. 中径公差带代号		D. 顶径公差带代号

5．0.02mm的游标卡尺，当游标卡尺读数为0.12mm时，游标上第（    ）格与主尺刻线对齐。

A．0	B．3	C．6	D．12

6．游标高度尺一般用来（    ）。

A. 测直径		B. 测齿高

C. 测高度和划线		D. 测高度和测深度

7．钟表式百分表测量头与被测表面接触时，测量杆应（    ）于被测表面。

A. 倾斜		B. 平行

C. 呈30°夹角		D. 垂直

8．要求在两轴相距较远、工作条件恶劣的环境下传递较大功率时，宜选用（    ）。

A. 带传动		B. 链传动

C. 齿轮传动		D. 螺旋传动

9．机械传动是采用曲轴、齿轮、蜗轮蜗杆、链、皮带等机械零件组成的传动装置来进行能量的（    ）。

A. 转换	B. 输送	C. 传递	D. 交换

10．链传动中，链条的铰链磨损后使节距变大造成（    ）现象。

A. 传动比不准		B. 链条增长

C. 链条脱落		D. 效率降低

11．齿轮传动具有（    ），因而传动平稳准确可靠。

A. 传动效率高		B. 保持传动比恒定不变

C. 传动能力范围宽		D. 种类繁多

12．液压系统中的执行部分是指（    ）。

A. 液压泵		B. 液压缸

C. 各种控制阀		D. 轴箱、输出油管道等

13．用百分表测量时，测量杆应预先压缩0.3～1mm，以保证一定的初始测力，避免（    ）测不出来。

A. 尺寸	B. 公差	C. 形状公差	D. 负偏差

14．精加工时，选择较大后角的原因是考虑（    ）。

A. 刀头强度		B. 摩擦

C. 散热		D. 刚性

15．任何一个未被约束的物体，在空间具有进行（    ）种运动的可能性。

A．6	B．5	C．4	D．3

16．当切削变形最大时，切屑与刀具的摩擦也最大，对刀具来说，传热不容易的区域是在（    ），其切削温度也最高。

A. 刀尖附近		B. 前刀面

C. 后刀面		D. 副后刀面

17．后角的主要作用是（    ）。

A. 减少切削变形		B. 减少车刀后刀面与工件摩擦

C. 减少切削力		D. 增加强度

18．为保证机床操作者的安全，机床照明灯的电压应选（    ）。

A．380V	B．220V	C．110V	D．36V以下

19．单个圆柱齿轮的画法是在垂直于齿轮轴线方向的视图上不必剖开，而将齿根圆用（    ）绘制。

A. 粗实线		B. 细实线

C. 细点划线		D. 波浪线

20．电动机靠（    ）部分输出机械转矩。

A. 转子		B. 定子

C. 接线盒		D. 风扇

21．一般工件材料的硬度越高（    ）。

A. 塑性越大		B. 强度越高

C. 韧性越好		D. 越耐磨

22．下列钢材中，（    ）钢的硬度最高。

A．T10	B．20	C．45	D．65Mn

23．球墨铸铁用牌号表示法前面字母为（    ）。

A．HT	B．KT	C．QT	D．RT

24．用15钢制造凸轮，要求表面高硬度而心部具有高韧性，应采用（    ）的热处理工艺。

A. 渗碳+淬火+低温回火	B. 退火

C. 调质		D. 表面淬火

25．下列符号中属于形状公差的是（    ）。

A．⊥	B. ∥	C．/	D．◎

26．划线是在零件的每一个方向都需要选择（    ）个基准。

A．1	B．2	C．3	D．4

27．硫酸铜涂料是用硫酸铜加水和少量（    ）混合而成。

A. 盐酸		B. 硝酸

C. 硫酸		D. 磷酸

28．对轴承座进行立体划线，需要翻转90°角，安放（    ）。

A. 一次位置		B. 二次位置

C. 三次位置		D. 四次位置

29．划针的长度为220～300mm，直径为（    ）。

A．2～3mm		B．3～6mm

C．6～8mm		D．8～10mm

30．錾子的种类有（    ）、狭錾和油槽錾三种。

A. 长錾		B. 宽錾

C. 短錾		D. 扁錾

31．锉削的精度最高可达（    ）左右。

A．0.1mm		B．0.01cm

C．0.01mm		D．0.001mm

32．适用于最后锉光的锉削方法是（    ）。

A. 交叉锉		B. 顺向锉

C. 推锉		D. 旋转锉

33．锯齿粗细是以锯条上（    ）长度内的齿数来表示的。

A．20mm		B．25mm

C．30mm		D．25cm

34．为保证锯齿的强度，（    ）也不宜太小。

A. 前角		B. 后角

C. 楔角		D. 主偏角

35．铆钉直径一般等于被连接板板厚的（    ）倍。

A．1.2	B．1.5	C．1.8	D．2

36．环氧粘合剂是属于（    ）。

A. 无机粘合剂		B. 有机粘合剂

C. 高分子粘合剂		D. 低分子粘合剂

37．无机粘合剂主要缺点是（    ）。

A. 强度低		B. 脆性大

C. 强度低和脆性大		D. 硬度高

38．弯曲法用来矫正（    ）或在宽度方向上弯曲的材料。

A. 扭曲的板料		B. 弯曲的棒料

C. 弯曲的板料		D. 扭曲的条料

39．当材料（    ）不变时，弯形半径越大，变形越小，中性层位置愈接近材料的几何中心层。

A. 长度		B. 厚度

C. 硬度		D. 宽度

40．麻花钻由柄部、颈部和（    ）组成。

A. 切削部分		B. 校准部分

C. 工作部分		D. 排屑部分

41．用标准麻花钻改制标准群钻时，其横刃应修磨为原来的（    ）。

A．1/2～1/3		B．1/3～1/4

C．1/5～1/7		D．1/4～1/5

42．扩孔时的进给量为钻孔的（    ）倍。

A．1～1.5		B．1.5～2

C．2～2.5		D．2.5～3

43．铰削余量的确定还要考虑铰孔的（    ）。

A. 环境		B. 工艺过程

C. 工件形状		D. 孔的位置

44．锥形锪钻的锥角有60°、75°、90°、120°四种，其中最常用的是（    ）。

A．60°		B．75°

C．90°		D．120°

45．钻削时，切削液主要起（    ）作用。

A. 冷却		B. 润滑

C. 清洗		D. 防锈

46．螺纹相邻两牙沿轴线方向对应点的距离称为（    ）。

A. 导程		B. 螺距

C. 头数		D. 旋向

47．圆板牙的切削部分是个（    ）面，形成后角0=7°～9°。

A. 圆锥面		B. 阿基米德螺旋面

C. 抛物面		D. 双曲面

48．G3/4″表示圆柱管螺纹管子（    ）为3/4″。

A. 内经		B. 外径

C. 中径		D. 大径

49．刮刀有平面刮刀和（    ）两类。

A. 手刮刀		B. 曲面刮刀

C. 三角刮刀		D. 粗刮刀

50．在固定钳身的光滑平面上（    ）进行敲击工作。

A. 能		B. 不能

C. 有时能		D. 有时不能

51．研磨圆柱外表面工件，应选择（    ）作为磨具。

A. 研磨平板		B. 研磨环

C. 研磨棒		D. 可调节式研磨棒

52．经过研磨后，尺寸误差可小于（    ）。

A．0.5mm		B．0.05mm

C．0.005mm		D．0.0005mm

53．一般工厂常采用成品研磨膏，使用时加（    ）稀释。

A. 汽油		B. 机油

C. 煤油		D. 柴油

54．台虎钳夹紧工件时，只允许（    ）扳手柄。

A. 用手锤敲击		B. 用手

C. 套上长管子		D. 两人同时

55．台虎钳用来夹持（    ）。

A. 锉刀		B. 钻头

C. 工件		D. 锯条

56．HT200牌号中的200表示（    ）强度为200N/mm。

A. 最低抗拉		B. 最高抗拉

C. 最低抗压		D. 最低抗弯

57．使用砂轮机时，工作者要站在砂轮的侧面或（    ）。

A. 斜侧面		B. 后面

C. 前面		D. 上面

58．立钻主要用于（    ）。

A. 镗孔		B. 钻孔

C. 铰孔		D. 扩孔

59．最大钻孔直径为80mm的钻床是（    ）。

A. 台钻	B. 立钻	C. 摇臂钻	D. 电钻

60．常用的钻孔设备及工具有（    ）。

A. 立钻、摇臂钻、手电钻	B. 立钻、摇臂钻、台钻

C. 立钻、摇臂钻、手电钻、台钻	D. 立钻、台钻、手电钻

61．4号钻头套，内锥孔为4号莫氏锥度，外圆锥为（    ）莫氏锥度。

A．2号	B．3号	C．4号	D．5号

62．金属板材的直线剪切，一般采用（    ）设备。

A. 钻床	B. 车床	C. 剪板机	D. 冲床

63．按规定的技术要求，将若干零件结合成部件或若干零件和部件结合成机器的过程称为（   ）。

A. 装配		B. 组件装配

C. 部件装配		D. 总装配

64．装配工艺规程规定产品及部件的装配顺序，装配方法（    ）、检验方法、装配所需设备工具和时间定额等。

A. 装配场地		B. 装配技术要求

C. 装配图纸		D. 材料要求

65．用测力扳手使预紧力达到给定值是（    ）。

A. 控制扭矩法		B. 控制螺栓伸长法

C. 控制螺母扭角法		D. 控制摩擦力法

66．对公差，下列叙述正确的是（    ）。

A. 公差只能大于零，故公差值前面应标“+”号

B. 公差不能为负值，但可为零值

C. 公差只能大于零，公差没有正、负的含义，故公差值前面不应标“+”号

D. 公差可能为负值，故公差值前面应标“+”号或“”号

67．装配楔键时，要用涂色法检查（    ）与轴槽或楔槽的接触情况。

A. 楔键上下表面		B. 楔键两侧表面

C. 楔键上表面		D. 楔键下表面

68．圆柱面过盈连接的装配方法，包括压入法、热胀配合法、冷缩配合法。其中压入法中当过盈量及配合尺寸较小时，常用（    ）压入装配。

A. 常温		B. 高温

C. 规定温度		D. 低温

69．带传动机构的损坏形式有（    ）、带轮孔与轴配合松动、槽轮磨损带拉长或断裂、带轮崩裂等。

A. 轴颈弯曲		B. 轴颈断裂

C. 键损坏		D. 轮磨损

70．蜗杆蜗轮间的适当（    ）也是装配技术要求之一。

A. 相对位置		B. 齿侧间隙

C. 尺寸		D. 距离

71．十字槽形联轴器装配时，允许两轴有少量的径向偏移和倾斜，一般情况下轴向摆动量可在（    ）之间。

A．1mm		B．2mm

C．1～1.25mm		D．2.5～4mm

72．齿轮传动有很多优点，但不宜（    ）传动，且有冲击和振动也是其缺点。

A. 近距离		B. 远距离

C. 柔性		D. 滑动

73．整体式向心滑动轴承的装配步骤一般分（    ）。

A. 二步		B. 三步

C. 四步		D. 五步

74．滚动轴承代号中，中段表示滚动轴承的型号，其中右数第一、二位数字表示（    ）。

A. 轴承内径		B. 直径系列

C. 轴承的类型		D. 宽度系列

75．（    ）轴承密封装置是将旋转件与静止件之间间隙做成曲路形式，在间隙中充满润滑油或润滑脂，密封效果可靠。

A. 迷宫式		B. 挡油圈式

C. 甩油式		D. 油沟式

76．试车时，对有静压支承的部件，必须先开（    ），待部件浮起后，方得将其启     动。

A. 液压泵		B. 冷却泵

C. 主电机		D. 进给电机

77．手提式酸碱灭火器适于扑救（    ）。

A. 油脂类石油产品		B. 木、棉、毛等物质

C. 电路设备		D. 可燃气体

78．起重量不超过5t的起重机有（    ）、摇臂式等。

A. 悬挂式		B. 龙门式

C. 门架式		D. 桥式

79．立式钻床使用前必须（   ），机床各部分运转正常后方可操作加工。

A. 空运转试车		B. 手转动主轴

C. 找正工件		D. 上油

80．（    ）是企业生产管理的依据。

A. 生产计划		B. 生产作业计划

C. 班组管理		D. 生产组织

二、判断题（第81题～第100题。将判断结果填入括号中，正确的填“√”，错误的填  “×”。每题1分，满分20分）

81．划线时要注意找正内壁是为了加工后能顺利装配。	（   ）

82．钻精孔的钻头，其刃倾角为0°。	（   ）

83．内径千分尺的刻线方向与处径千分尺的刻线方向相反。	（   ）

84．过盈联接时，联接件产生弹性变形但未达到紧固目的。	（   ）

85．螺旋传动是利用内、外螺纹组成的螺旋副，把主动件的回转运动转变为从动件的直线往复运动。	（   ）

86．由于标准麻花钻的横刃较长，会产生很大的轴向抗力。	（   ）

87．平面刮刀可用来刮削外曲面。	（   ）

88．材料弯曲变形后，外层受拉而伸长。	（   ）

89．弯曲半径不同，中性层的位置是不同的。	（   ）

90．40Gr钢是最常用的合金调质钢。	（   ）

91．齿轮传动可用来传递运动的转矩、改变转速的大小和方向，还可把转动变为移动。	（   ）

92．由于传动带工作一段时间后将发生永久变形，使张紧力变大，所以带传动机构中都没有张紧力调节机构。	（   ）

93．锥齿轮侧隙检验也是用压铅丝法和百分表法。	（   ）

94．圆柱销一般依靠过盈固定在孔中，用以定位和联接。	（   ）

95．检查两带轮相互位置的正确性，中心距较大时，用拉线法测量。	（   ）

96．齿轮传动的特点包括能保证一定的瞬时传动比，传动准确可靠。	（   ）

97．设备安装完毕后，并非每台机械设备都应进行试车。	（   ）

98．检查蜗杆传动机构的齿侧间隙用压铅丝法较困难，一般要用百分表测量。	（   ）

99．不准在机床运转时离开工作岗位，因故离开时必须停车并切断电源。	（   ）

100．齿轮传动机构装配要保证齿面有一定的接触面积和正确的接触位置。	（   ）

【点击进入在线答题（可自动评分）】

【点击查看试题配套教材】

该模拟试题由新视听职教网提供，更多试题资料请访问http://www.neword.com.cn

# Text boxes

4

试题