国家职业资格考试

初级铣工模拟题

【点击进入在线答题（可自动评分）】

【点击查看试题配套教材】

一、单项选择（第1题～第80题。选择一个正确的答案，将相应的字母填入题内的括号中。每题1分，满分80分）

1．用读数值（精度）为2'的万能角度尺测一工件，主尺读数为15°，游标上第11条刻线与主尺刻线对齐，则此工件角度为（    ）。

A. 15.11°	B. 15°11′	C. 26°	D. 15°22′

2．读数值（精度）为0.02mm的游标卡尺，游标50格刻线宽度与尺身（    ）格线宽度相等。

A. 49	B. 19	C. 9	D. 59

3．俯视图与左视图中，靠近主视图的一方为物体的（    ）。

A. 后方	B. 前方	C. 上方	D. 下方

4．用百分表测量球形工件时，应采用（    ）。

A. 球面测量头  	B. 平面测量头  	C. 凹面测量头   	D. 任意一种测量头均可

5．一键标记为：键18×100 GB1096—79则圆头平键的（    ）。

A. 键高为79mm	B. 键高为18mm 	C. 键长为100mm	D. 键宽为79mm

6．测量完毕后，量具测量面应（    ）。

A. 闭合    	B. 分离     	C. 闭合并锁紧	D. 涂研磨剂

7．具有自锁性的螺旋传动的效率（    ）。

A. 等于零	B. 高	C. 等于1	D. 低

8．沟槽深度和长度一般用（    ）测量，精度要求高时用（    ）测量。

A. 游标卡尺  深度千分尺     	B. 游标卡尺  游标卡尺

C. 深度千分尺  深度千分尺     	D. 深度千分尺  深度千分尺

9．表面粗糙度代号不应标注在（    ）上。

A. 可见轮廓线     	B. 尺寸线

C. 尺寸界限       	D. 剖面线

10．30H8/f7是属于（    ）。

A. 基轴制间隙配合     	B. 基孔制间隙配合

C. 过渡配合，孔精度为IT8级  	D. 间隙配合，轴为IT8级精度

11．以下（    ）是形状公差的两个项目。

A. 直线度，平行度   	B. 圆度，同轴度

C. 圆度，圆柱度   	D. 圆跳动，全跳动

12．渐开线齿轮传动的传动比是（    ）。

A. 变化的   	B. 恒定的	C. 可调节的  	D. 瞬时不等的

13．渐开线圆柱齿轮正确啮合的条件是：两轮的（    ）。

A. 模数相等，齿形角相反    	B. 模数可不等，但齿形角相等

C. 模数和齿形角都不相等    	D. 模数和齿形角分别相等

14．关于带传动的优点正确的是（    ）。

A. 具有吸振能力，传动比准确  	B. 具有过载保护作用，中心距可较大

C. 工作平稳，传动效率高      	D. 可用在高温、易燃、易爆场合

15. 磨削时工件的圆周速度应与（    ）保持一定的比例关系。

A. 磨削余量	B. 砂轮宽度	C. 磨削速度	D. 工件半径

16．当砂轮与工件的接触面较大时，为避免工件烧伤和变形，应选择（    ）的砂轮。

A. 细粒度，较高硬度	B. 细粒度，较低硬度

C. 粗粒度，较高硬度	D. 粗粒度，较低硬度

17．具有砂轮的旋转运动、工件的纵向运动、砂轮或工件的横向运动、砂轮的垂直运动的磨削方式是（    ）磨削。

A. 外圆	B. 内圆	C. 平面	D. 轴肩

18．在生产上用来检验冶炼、热加工、热处理工艺质量的有效方法是（    ）。

A. 弹性试验	B. 刚度试验	C. 冲击试验	D. 硬度试验

19．对于曲轴等受力比较复杂的零件多采用（    ）热处理。

A. 退火+淬火       	B. 淬火＋低温回火

C. 正火+回火     	D. 调质处理

20．X6132型铣床纵向工作台、横向工作台两端都设有（    ）。

A. 行程开关 	B. 电源开关	C. 按钮盘	D. 主轴换向开关

21．发现有人触电时做法错误的是（    ）。

A. 不能赤手空拳去拉触电者

B. 应用木杆强迫触电者脱离电源

C. 应及时切断电源，并用绝缘体使触电者脱离电源

D. 无绝缘物体时，应立即将触电者拖离电源

22．X6132型卧式万能铣床工作台可以在（    ），可适应各种螺旋槽铣削。

A. 水平面内回转     	B. 水平面内移动

C. 垂直面内移动    	D. 垂直面内回转

23．铣床的一级保养是在机床运转（    ）h以后进行的。

A. 1500	B. 1000	C. 500	D. 200

24．X6132型铣床工作台工作面积（宽×长）为（    ）。

A. 320mm×1250mm	B. 1250mm×320mm

C. 1320mm×1250mm	 D. 132mm×1250mm

25．不可用（    ）检验斜面与基准面之间的倾斜度。

A. 万能角度尺     	B. 角度样板

C. 正弦规        	D. 游标卡尺

26．X6132型铣床主轴驱动电机（    ）。

A. 是三相同步电机 	B. 是三相异步电机

C. 是二相电机     	D. 工作电压为36V

27．万能铣床的横向工作台中间有回转盘，可供纵向工作台在（    ）范围内扳转所需要的角度。

A. ±45°	B. ±30°	C. 45°	D. 30°

28．调整X6132型铣床纵向工作台丝杆螺母间隙时，应转动调整（    ），操纵双螺母机构，使间隙达到允许值。

A. 螺钉	B. 蜗杆	C. 小丝杆	D. 齿轮

29．万能分度头采用分度叉计算孔数时，分度叉两叉夹角之间的实际孔数应比所需要的孔距数（    ）。

A. 多一孔	B. 多二孔	C. 少一孔	D. 相等

30．下列说法不正确的是（    ）。

A. 升降台式铣床可分为立式升降台铣床和卧式升降台铣床

B. 工具铣床是一种专用铣床，只用于加工工具

C. 龙门铣床适于加工大型工件

D. 升降台式铣床又称曲座式铣床

31．床身是机床的主体，铣床大部分部件都安装在床身上，铣床床身一般用（    ）铸成，并经过精密的切削加工和时效处理。

A. 球墨铸铁	B. 可锻铸铁	C. 不锈钢	D. 灰铸铁

32．粗铣时，限制进给量提高的主要因素是（    ）。

A. 切削力	B. 表面粗糙度	C. 加工余量	D. 加工刚度

33．铣削加工后，工件表面粗糙，出现拉毛现象，最有可能是（    ）造成的。

A. 铣刀不锋利       	B. 铣削中途停顿

C. 铣刀安装不好      	D. 铣削时有明显振动

34．划线可以确定（    ），使工件加工有明确的尺寸界线。

A. 工件的形状公差 	B. 工件的位置公差

C. 工件的加工余量 	D. 以上答案都不对

35．增大（    ）则切削刃锋利，从而使切削省力，但会使刀齿强度减弱。

A. 前角	B. 后角	C. 锲角	D. 主偏角

36．在不影响铣削的条件下，挂架应尽量（    ），以增加刀轴的刚度。

A. 远离铣刀	B. 靠近铣刀	C. 位置不确定	D. 以上答案都不对

37．工件在机床上或在夹具中装夹时，用来确定加工表面相对于刀具切削位置的面称为（    ）。

A. 测量基准	B. 装配基准	C. 设计基准	D. 定位基准

38．按粗基准的选择原则，当零件上所有表面都需加工时，应选择（    ）做粗基准。

A. 加工余量最小的表面      	B. 加工余量最大的表面

C. 最难加工的表面          	D. 形状最复杂的表面

39．周铣时用（    ）方式进行铣削，铣刀的耐用度较高，获得加工面的表面粗糙度值也较小。

A. 顺铣	B. 逆铣	C. 对称铣	D. 反铣

40．在矩形工件铣削过程中，为保证各表面和基准面间的垂直度和平行度，应将已加工过的定位基准面（    ）。

A. 靠在平口虎钳活动钳口上    	B. 不能靠在平口虎钳固定钳口上

C. 不能靠在平口虎钳钳体导轨上 	D. 始终靠在平口虎钳固定钳口或钳体导轨上

41．铣削螺旋槽时，可通过（    ）调整左右旋向。

A. 增减中间轮      	B. 增大主动轮齿数

C. 减小从动轮齿数 	D. 改变工件导程

42．键槽宽度通常用塞规来检验，对称度要求较高时，可用（    ）来检验对称度。

A. 千分尺        	B. 轴键槽对称测量仪

C. 游标卡尺        	D. 游标角度尺和塞规

43．铲齿铣刀刃磨后（    ）。

A. 只要前角不变，齿形也不变   	B. 前角及齿形都改变

C. 前角改变，齿形也不变       	D. 前角不变，齿形改变

44．万能分度头主轴是空心的，两端均为（    ）内锥孔，前端用来安装顶尖或锥柄，后端用来安装交换齿轮心轴。

A. 莫氏2号  	B. 莫氏3号	C. 莫氏4号	D. 莫氏5号

45．铣削层深度主要根据（    ）来确定。

A. 工件加工余量   	B. 工件的加工余量和加工表面的精度

C. 加工表面精度   	D. 以上答案都不对

46．用万能分度头分度时，如果分度手柄摇过了预定位置，则（    ）。

A. 应直接将分度手柄退回到预定位置

B. 应将分度手柄退回到预定位置之前，然后再按原来方向摇向规定的位置

C. 应将分度手柄退回90°以上，然后再按原来方向摇向规定的位置

D. 应将分度手柄退回180°以上，然后再按原来方向摇向规定的位置

47．圆柱铣刀、三面刃铣刀和锯片铣刀尺寸规格均以（    ）表示。

A. 只标注外圆直径 	B. 标出铣刀的号数

C. 外圆直径×宽度×内孔直径   	D. 标出模数、压力角

48．平面质量的好坏，主要从（    ）两个方面来衡量。

A. 形状精度和位置精度   	B. 位置精度和表面粗糙度

C. 平行度和形状精度     	D. 形状精度和表面粗糙度

49．用端铣刀铣平面时，铣刀刀齿参差不齐，对铣出平面的平面度好坏（    ）。

A. 有很大影响     	B. 有一定影响

C. 没有影响      	D. 有直接影响

50．三面刃铣刀的（    ），故排屑、冷却和刀齿强度均较好，因此在铣台阶和沟槽时多采用三面刃铣刀。

A. 直径和刀齿尺寸、容屑槽尺寸都较大

B. 刀齿、排屑槽尺寸较大，但直径较小

C. 直径和刀齿尺寸较大，容屑槽尺寸较小

D. 直径和排屑槽较大，刀齿尺寸较小

51．铣削半圆键槽时，因为铣削量逐渐增大，所以当铣削到深度还有0.5～1mm时，应（    ）。

A. 改用机动进给   	B. 停止进给

C. 加大进给      	D. 改用手动进给

52．切削时，在产生热量相等条件下，导热系数高的材料（    ）。

A. 刀具易磨损       	B. 切削性能较差

C. 切削温度较高      	D. 切削加工性能较好

53．用直径为25mm的圆棒检验60°的V形槽，圆棒顶到V形块上端的距离h=9.52mm，槽宽B等于（    ）。

A. 25.42mm	B. 16.155mm	C. 32.31mm	D. 24.63mm

54．铲齿铣刀的齿背一般是由（    ）组成的。

A. 折线  	B. 圆弧线 	C. 渐开线	D. 阿基米德螺线

55．下列不属于铣削用量的是（    ）。

A. 铣削层宽度	B. 铣削层深度	C. 进给量	D. 加工精度

56．精铣时，限制进给量提高的主要因素是（    ）。

A. 切削力	B. 表面粗糙度  	C. 表面硬度	D. 加工余量

57．用端铣刀铣削平面时，平面度的好坏主要取决于（    ）。

A. 端铣刀刀齿是否平齐

B. 端铣刀是否锋利

C. 铣床主轴轴心线与进给方向是否平行

D. 铣床主轴轴心线与进给方向中否垂直

58．倾斜度大的斜面，一般是采用（    ）表示。

A. 夹角正切  	B. 夹角余切  	C. 度数   	D. 长度

59．铣削出的阶台上窄下宽且阶台两侧呈凹孤形曲面，形成此形状最可能是由于（    ）。

A. 切削液选用不当    	B. 夹具和工件未校正

C. 切削用量太大    	D. 工作台“零位”不准

60．用立铣刀或键槽铣刀铣削键槽时，用切痕对中心法调整铣刀位置，应尽量先在轴形工件上切出一个正方形平面，使其边长为（    ），便于对中。

A. 铣刀直径	B. 铣刀半径	C. 任意长度	D. 轴的半径

61．（    ），则塑性越好。

A. 延伸率愈大或断面收缩率愈小	B. 延伸率愈小或断面收缩率愈大

C. 延伸率或断面收缩率愈小	D. 延伸率或断面收缩率愈大

62．由于键槽要与键配合，故对键槽宽度的尺寸精度（    ）。

A. 不做要求	B. 要求不高	C. 要求较高	D. 要求在IT10以上

63．铣削花键时，造成对称度超差的原因是（    ）。

A. 用组合铣刀铣削时，工作台零位不准

B. 横向移动工作台时，摇错刻度盘或未消除传动间隙

C. 未找正工件上素线与工作台台面的平行度

D. 铣削过程中工件松动

64．通常在铣床上加工效率较高的是（    ）。

A. 齿轮    	B. 花键    	C. 凸轮    	D. 平面

65．盘形凸轮大都在（    ）上铣削加工。

A. 立式铣床   	B. 卧式铣床   	C. 龙门铣床    	D. 仿形铣床

66．大型的箱体零件应选用（    ）铣削加工。

A. 立式铣床    	B. 仿形铣床    	C. 龙门铣床   	D. 万能卧式铣床

67．特形沟槽质量分析发现形位公差超差则原因是（    ）。

A. 铣刀形状不准      	B. 铣削时振动太大

C. 切削液不充分     	D. 铣削用量选择不当

68．工作装夹后用百分表校正，下列说法不正确的是校正工件的（    ）。

A. 径向跳动       	B. 上母线相对于工作台台面的平行度

C. 轴向跳动         	D. 侧母线相对于纵向进给方向平行度

69．检验直齿圆柱齿轮铣削质量时发现齿厚、齿高不正确，原因可能是（    ）。

A. 分度叉使用不当  	B. 选错分度盘孔圈

C. 铣刀模数选择错误	D. 铣刀未对准中心

70．已知斜齿圆柱齿轮法向模数mn=4mm，分度圆螺旋角=10°则它的端面齿距Pt等于（    ）mm。（cos10°=0.985，sin10°=0.174）

A. 12.37	B. 12.75	C. 2.19	D. 72.18

71．下列不属于划线工具的是（    ）。

A. 划线平台	B. V型铁	C. 划针盘	D. 样冲

72．划角度线方法不正确的是（    ）。

A. 用量角器划线   	B. 直尺与直角尺划线

C. 查三角函数表划线	D. 利用分度盘划线

73．材料为铸铁或青铜的零件，一般应选择（    ）毛坯。

A. 锻件	B. 铸件	C. 型材	D. 锻件或棒料

74．在矩形工件铣削过程中，应（    ）定位基准面。

A. 先加工	B. 最后加工	C. 先加工非	D. 经常变换

75．阶台、直角沟槽与其他零件配合的两侧面，其表面粗糙度一般不应（    ）。

A. 小于Ra6.3m   	B. 小于Ra12.5m

C. 大于Ra6.3m     	D. 大于Ra12.5m

76．采用三面刃铣刀铣通槽直角沟槽时，铣削过程中（    ），以免损伤工件或刀具。

A. 不能中途停止进给	B. 中途必须停顿

C. 中途必须退刀一次	D. 不能连续进给

77．椭圆加工应选用（    ）。

A. 立式铣床      	B. 无升降台铣床

C. 龙门铣床       	D. 卧式铣床

78．粗加工钢件时，应选择以（    ）为主的切削液。

A. 润滑	B. 防锈	C. 冷却	D. 清洗

79．一个模数为2.5mm的齿条，其齿顶高ha等于（    ）。

A. 2.5mm	B. 3.125mm	C. 5mm	D. 5.625mm

80．在安全离合器中，弹簧通过矩形杆将套筒向（    ）推动，使之与滚子重新结合。

A. 左	B. 右	C. 前	D. 后

二、判断题（第81题～第100题。将判断结果填入括号中，正确的填“√”，错误的填“×”。每题1分，满分20分）

81．铣削过程中所选用的切削用量称为铣削用量，它包括铣削深度每齿进给量和铣削速度。	（   ）

82．精铣时，为了减少工艺系统的振动，减小已加工表面的残留面积高度，一般选取较小的进给量。	（   ）

83．铣床的一级保养是在铣床运转30天后进行的。	（   ）

84．铣刀的旋转方向与工件进给方向相反时，称为顺铣。	（   ）

85．端铣时，根据铣刀与工件之间的相对位置不同，分为对称铣削和不对称铣削两种方法。	（   ）

86．加工矩形工件时，应选择一个较大的表面或以图样上给定的设计基准面作为定位基面。	（   ）

87．在卧式铣床上铣削尺寸不太大的阶台时，一般都不采用三面刃铣刀加工。	（   ）

88．用三面刃铣刀铣阶台时，铣刀的宽度大于所加工阶台的宽度。	（   ）

89．铣削较深的台阶时，台阶侧面应留0.5～1mm的余量，台阶的深度尺寸可分几次铣削。	（   ）

90．铣削阶台时，工作台“零位”不准，铣出的阶台上部尺寸就会变大。	（   ）

91. 万能分度头采用分度叉计算孔数时，分度叉两叉夹角之间的实际孔数应比所需要的孔距数多一孔。	（   ）

92．采用万能分度头分度时，分度手柄应向一个方向摇动，并尽可能使速度均匀，如果摇过了预定位置，只需将分度手柄退回到规定的位置即可。	（   ）

93．利用铣床在平面上刻尺寸线时，若精度要求不高，可直接利用分度头直线移距。	（    ）

94．铣削大径定心的单件外花键时，应选用直径尽可能大的直齿三面刃铣刀，以减小键侧的表面粗糙度。	（   ）

95．成批生产时，可用专用的成形铣刀一次铣出外花键，与单刀或组合铣刀铣削外花键相比，其加工质量好，操作简单，生产效率高。	（   ）

96．用刀口形直尺只能检验平面的直线度，不能检验平面的平面度。	（   ）

97. 确定表面粗糙度一般应用不同加工痕迹的标准样板来比较测定。	（   ）

98．矩形工件除要检验平面度和表面粗糙度外，还需检验直线度、平行度、垂直度和尺寸精度。（   ）

99. 检验斜面与基准面之间倾斜度的主要检测方法有用万能角度尺检验，用角度样板检验及用正弦规检验。	（   ）

100．多面体工件的检验主要是检测相邻两面之间夹角的角度或各面的等分精度，以及正多边形多工件的对称度和同轴度。	（   ）

【点击进入在线答题（可自动评分）】

【点击查看试题配套教材】

该模拟试题由新视听职教网提供，更多试题资料请访问http://www.neword.com.cn

# Text boxes

2

试题