国家职业资格考试

初级车工模拟题

【点击进入在线答题（可自动评分）】

【点击查看试题配套教材】

一、单项选择（第1题～第80题，选择一个正确的答案，将相应的字母填入题内的括号中。每题1分，满分80分）

1．点的正面投影和水平投影的连线垂直于（    ）。

A．X轴		B．Y轴

C．Z轴		D．O轴

2．假想用剖切面剖开机件，将处在观察者和剖切面之间的部分移去，而将其余部分向投影面投影所得到的图形，称为（    ）。

A. 剖视图		B. 断面图

C. 局部剖视图		D. 移出剖视图

3．装配图的读图方法，首先看（    ），了解部件名称。

A. 零件序号		B. 零件图

C. 技术要求		D. 标题栏

4．用游标卡尺测量孔径时，若量爪测量线不通过孔心，则卡尺读数值比实际尺寸（    ）。

A. 大		B. 小

C. 相等		D. 不一定

5．万能角度尺可以测量（    ）范围内的任何角度。

A．0°～360°		B．40°～140°

C．0°～320°		D．0°～180°

6．用百分表测量时，测量杆应预先压缩0.3～1mm，以保证一定的初始测力，避免  （    ）测不出来。

A. 尺寸		B. 公差

C. 形状公差		D. 负偏差

7．量具在使用过程中与工件（    ）放在一起。

A. 不能		B. 能

C. 有时不能		D. 有时能

8．在满足功能要求的前提下，表面粗糙度应尽量选用（    ）数值的。

A. 较大		B. 常用

C. 较小		D. 中等

9．三角带传动（    ）。

A. 结构复杂，不适宜用于两轴中心距较大的传动场合

B. 三角带有接头，富有弹性、吸振、传动平稳、无噪声

C. 过载打滑，会致使薄弱零件损坏

D. 不能保证精确的传动比

10．联接螺纹多用（    ）螺纹。

A. 梯形		B. 三角形

C. 锯齿形		D. 矩形

11．要求在两轴相距较远、工作条件恶劣的环境下传递较大功率时，宜选用（    ）。

A. 带传动		B. 链传动

C. 齿轮传动		D. 螺旋传动

12．电动机靠（    ）部分输出机械转矩。

A. 定子		B. 转子

C. 接线盒		D. 风扇

13．热继电器具有（    ）保护作用。

A. 过载		B. 过热

C. 短路		D. 尖压

14．对照明电路，下面几种情况不会引起触电事故的是（    ）。

A. 人赤脚站在大地上，一手接触火线，但未接触零线

B. 人赤脚站在大地上，一手接触零线，但未接触火线

C. 人赤脚站在大地上，二手同时接触火线，但未碰到零线

D. 人赤脚站在大地上，一手接触火线，另一手接触零线

15．下列牌号中，纯铜是（    ）。

A．T7	B．T3	C．T12	D．Ta

16．HB是（    ）硬度的符号。

A. 洛氏		B. 维氏

C. 布氏		D. 克氏

17．钢制件的硬度在（    ）范围内，其切削加工性能最好。

A．HBS＜140		B．HBSl70～230

C．HBS300～450		D．HBW450～650

18．为提高低碳钢的切削加工性能，通常采用（    ）处理。

A. 完全退火		B. 球化退火

C. 去应力退火		D. 正火

19．过共析钢的淬火加热温度应选择在（    ）。

A．Ac1以下		B．Ac1+（30°～50°）

C．Ac3+（30°～50°）	D．AcCM+（30°～50°）

20．用15钢制造凸轮，要求表面具有高硬度而心部具有高韧性，应采用（    ）的热处理工艺。

A. 渗碳+淬火+低温回火	B. 退火

C. 调质+淬火		D. 表面淬火

21．CA6140型车床代号中，C表示（    ）。

A. 车床类		B. 钻床类

C. 磨床类		D. 刨床类

22．CA6140型车床，其床身最大回转直径为（    ）。

A．205mm		B．200mm

C．40mm		D．400mm

23．滑板部分由（    ）组成。

A. 滑板箱、滑板和刀架	B. 滑板箱、中滑板和刀架

C. 滑板箱、丝杠和刀架	D. 滑板箱、滑板和导轨

24．尾座的作用是用来（    ）的。

A. 调整主轴转速		B. 安装顶尖

C. 传动		D. 制动

25．车床挂轮箱部分的作用是把（    ）。

A. 主轴的旋转传给滑板箱	B. 主轴的旋转运动传给进给箱

C. 主轴的旋转传给光杠	D. 电动机输出的动力传给主轴箱

26．车床主轴前轴承等重要润滑部位采用（    ）润滑。

A. 油泵输油		B. 溅油

C. 油绳		D. 浇油

27．车床一级保养（    ）执行。

A. 以操作工人为主、维修工人配合

B. 以操作工人为主

C. 以维修工人为主

D. 以专业维修人员为主

28．车削需要变速时，（    ）变速。

A. 必须停车		B. 根据实际情况

C. 可不停车		D. 可在低速

29．用于车削阶台的车刀是（    ）车刀。

A．45°		B．90°

C. 圆头		D．75°

30．若车刀的主偏角为75°，副偏角为6°，则其刀尖角为（    ）。

A．99°		B．9°

C．84°		D．15°

31．（    ）影响切削变形和切削省力。

A. 刀尖角		B. 前角

C. 后角		D. 刃倾角

32．精加工时，选择较大后角的原因是考虑（    ）。

A. 刀头强度		B. 摩擦

C. 散热		D. 刚性

33．副偏角的作用是减少副切削刃与（    ）表面的摩擦。

A. 工件已加工		B. 工件待加工

C. 工件加工		D. 工件

34．高速钢可用于制造（    ）。

A. 精加工刀具		B. 高速切削刀具

C. 手用工具		D. 强力切削刀具

35．加工塑性金属材料应选用（    ）硬质合金。

A．P类		B．K类

C．M类		D．H类

36．车刀安装的高低会对（    ）角有影响。

A. 主偏		B. 副偏

C. 前		D. 刀尖

37．当（    ）时，应选用较大前角。

A. 工件材料硬		B. 精加工

C. 车刀材料强度差		D. 半精加工

38．当加工工件由中间切入时，副偏角应选用（    ）。

A．6°～8°		B．45°～60°

C．90°		D．100°

39．刃磨高速钢车刀应用（    ）砂轮。

A. 碳化硅		B. 氧化铝

C. 碳化硼		D. 金刚石

40．以v=30m/min的切削速度将一轴的直径从50.13mm一次进给车到50.06mm，则切削深度ap为（    ）mm。

A．0.07	B．0.035	C．0.35	D．0.7

41．切削速度的计算公式是（    ）。

A．v=πDn（m/min）	B．v=πDn/1000（m/min）

C．v=πDn（m/s）		D．v=Dn/318（r/min）

42．钻削时，切削液主要起（    ）作用。

A. 冷却		B. 润滑

C. 清洗		D. 防锈

43．（    ）时，易产生积屑瘤。

A. 使用切削液		B. 切削脆性材料

C. 前刀面表面粗糙度大	D. 低速切削

44．（    ）时，可避免积屑瘤的产生。

A. 前角较小

B. 中等切削速度

C. 前刀面表面粗糙度大

D. 高速钢车刀低速切削，或硬质合金车刀高速切削

45．加工中用作定位的基准称为（    ）基准。

A. 定位	B. 工艺	C. 设计	D. 测量

46．轴类零件一般以外圆作为（    ）基准。

A. 定位	B. 工艺	C. 设计	D. 测量

47．（    ）形状可以根据工件形状的需要进行加工。

A. 软卡爪		B. 三爪卡盘

C. 四爪卡盘		D. 花盘

48．中心架应固定在（    ）上。

A. 大滑板		B. 中滑板

C. 导轨		D. 床身

49．外圆精车刀的特点是（    ）。

A. 有负值刃倾角		B. 有较大的刀尖角

C. 刀刃平直、光洁		D. 有足够的强度

50．找正比较费时的装夹方法是（    ）。

A. 两顶尖		B. 一夹一顶

C. 自动定心卡盘		D. 单动卡盘

51．自动定心卡盘适用于装夹（    ）的工件。

A. 大型、规则		B. 大型、不规则

C. 小型、规则		D. 长轴类

52．扩孔精度一般可达（    ）。

A．IT5～IT7		B．IT12～IT18

C．IT9～IT10		D．IT3～IT5

53．通孔车刀，为了防止振动，（    ）应磨得大些。

A. 主偏角		B. 副偏角

C. 刃倾角		D. 后角

54．车孔的关键技术是解决内孔（    ）问题。

A. 车刀的刚性		B. 排屑

C. 车刀的刚性和排屑	D. 车刀的刚性和冷却

55．当圆锥角（    ）时，可以用近似公式计算圆锥半角。

A．a＜6°		B．a＜3°

C．a＜12°		D．a＜8°

56．当圆锥半角（    ）时，可传递很大的扭矩。

A．a/2＜3°		B．a/2＜1.5°

C．a/2＜6°		D．a/2＜4°

57．100号米制圆锥的大端直径是（    ）mm。

A．100		B．120

C．160		D．200

58．车削小批量圆锥长L=50mm，圆锥半角为20°的锥孔，应采用（    ）车削。

A. 铰内圆锥法		B. 转动小滑板法

C. 仿形法		D. 偏移尾座法

59．（    ）车圆锥质量好，可机动进给车内、外圆锥。

A. 偏移尾座法		B. 宽刃刀车削法

C. 仿形法		D. 转动小滑板法

60．对配合精度要求较高的锥度零件，用（    ）检验。

A. 涂色法		B. 万能角度尺

C. 角度样板		D. 专用量规

61．加工直径较小的内圆锥时，可用（    ）来加工。

A. 铰内圆锥法		B. 宽刃刀车削法

C. 仿形法		D. 转动小拖板法

62．成形面的加工方法有（    ）法、仿形法和成形法三种，且用专用工具车成形面。

A. 双手控制		B. 转动小滑板

C. 靠模		D. 宽刃刀

63．研磨可以获得很高的精度和极小的表面粗糙度，还可以改善工件的（    ）误差。

A. 形状或位置		B. 形状和位置

C. 形状		D. 位置

64．螺纹的顶径是指（    ）。

A. 外螺纹大径		B. 外螺纹小径

C. 内螺纹大径		D. 内螺纹中径

65．普通螺纹中径D2=（    ）。

A．D0.5P		B．D0.6495P

C．D2P		D．DP

66．1in内有12牙的螺纹，其螺距为（    ）mm。

A．2.12		B．12

C．25.4		D．0.083

67．用螺纹密封的圆锥管螺纹，其锥度为（    ）。

A．1∶16		B．1∶20

C．1∶10		D．7∶24

68．高速车削螺纹时，应使用（    ）车刀。

A. 硬质合金		B. 高速钢

C. 工具钢		D. 合金钢

69．高速车螺纹时，硬质合金螺纹车刀的刀尖角应（    ）螺纹的牙型角。

A. 大于		B. 等于

C. 小于		D. 大于或等于

70．用丝杆螺距12mm的车床车削导程1.5mm的螺纹，计算交换齿轮的公式为（    ）。

A．（50/100）×（100/30）	B．（10/100）×（30/24）

C．（10/100）×（150/120）	D．（50/100）×（30/120）

71．螺纹量规是检验螺纹（    ）的一种方便工具。

A. 螺距精度		B. 大径

C. 中径		D. 综合参数

72．测量外螺纹中径精确的方法是采用（    ）。

A. 三针测量		B. 螺纹千分尺

C. 螺纹量规		D. 游标卡尺

73．工件刚性不足引起振动，会使工件（    ）。

A. 表面粗糙度达不到要求	B. 产生锥度

C. 产生圆度误差		D. 尺寸精度达不到要求

74．车床操作过程中，（    ）。

A. 不准接触运动着的工件	B. 短离开时间不用停车

C. 短时间离开不用切断电源	D. 卡盘停不稳可用手扶住

75．在砂轮机上，可以磨（    ）。

A. 木材		B. 钢

C. 铝		D. 铜

76．在防火规范中，有关物质的危险等级划分是以（    ）为准的。

A. 燃点		B. 自燃点

C. 闪点		D. 燃烧

77．黄色表示（    ）。

A. 警告、注意		B. 警告、通行

C. 注意、通行		D. 注意、停止

78．下班前，应清除车床上的切屑，擦净、加油，大滑板摇至（    ）。

A. 床头一端		B. 床尾一端

C. 床身中间		D. 任何位置

79．加工零件及装配、调试和维修机器等是（    ）的主要任务。

A. 钳工		B. 电工

C. 车工		D. 机床维修

80．一般来说，粗磨时选用（    ）砂轮，精磨时选用（    ）砂轮。

A. 粗粒度，细粒度		B. 细粒度，细粒度

C. 细粒度，粗粒度		D. 粗粒度，粗粒度

二、判断题（第81题～第100题，将判断结果填入括号中。正确的填“√”，错误的填  “×”。每题1分，满分20分）

81. 中心投影法中，投影线与投影面垂直时的投影称为正投影。	（   ）

82. 外螺纹的规定画法是牙顶（大径）及螺纹终止线用粗实线表示。	（   ）

83. 圆柱度公差、同轴度公差及圆度公差都属于形状公差。	（   ）

84. 构件是机器的运动单元。	（   ）

85. 直齿圆柱齿轮传动中，只有当两个齿轮的压力角和模数都相等时，这两个齿轮才能啮合。	（   ）

86．40Gr钢是最常用的合金调质钢。	（   ）

87. 当刀尖位于主切削刃的最高点时，刃倾角为正值。	（   ）

88. 装夹车刀时，压刀螺钉，应先拧紧前面的，后拧紧后面的。	（   ）

89. 负值刃倾角可增加刀头强度。	（   ）

90. 车削时，工件的旋转是主运动。	（   ）

91. 切削用量是衡量切削运动大小的参数。	（   ）

92. 粗车时，选择切削用量的顺序是vc→ap→f。	（   ）

93. 增大刀尖圆弧半径，可减小表面粗糙度。	（   ）

94. 外圆精车刀必须使切屑排向待加工表面，所以应选负值刃倾角。	（   ）

95. 手用铰刀工作部分较长，主偏角较小。	（   ）

96. 铰削余量小，表面粗糙度好。	（   ）

97. 外圆锥双曲线误差是中间凹进。	（   ）

98. 已知米制梯形螺纹的公称直径为36mm，螺距P=6mm，牙顶间隙ac=0.5mm，则牙槽底宽为2.196mm。	（   ）

99. 车削螺纹时，车刀进给方向的工作后角减小。	（   ）

100. 车蜗杆时，一定会乱扣。	（   ）

【点击进入在线答题（可自动评分）】

【点击查看试题配套教材】

该模拟试题由新视听职教网提供，更多试题资料请访问http://www.neword.com.cn

# Text boxes

4

试题