国家职业资格考试

中级维修电工模拟题

一、单项选择（第1题～第80题，选择一个正确的答案，将相应的字母填入题内的括号中，每题1分，满分80分）

1．判断由电流产生的磁场的方向用（    ）。

A. 左手定则		B. 右手定则

C. 电动机定则		D. 安培定则

2．一含源二端网络，测得其开路电压为100V，短路电流为10A，当外接10Ω负载电阻时，负载电流是（    ）。

A. 10A   	B. 5A   	C. 15A  	D. 20A

3．条形磁体中，磁性最强的部位是（    ）。

A. 中间       	B. 两极        	C. 两侧面      	D. 内部

4．一电流源的内阻为2，当把它等效变换成10V的电压源，则此电流源的电流是（    ）。

A. 5A   	B. 2A   	C. 10A    	D. 2.5A

5．电动势为10V、内阻为2的电压源变换成电流源时，电流源的电流和内阻是（    ）。

A. 10A，2  	B. 20A，2  	C. 5A，2  	D. 2A，5

6．正弦交流电压U=100sin（628t+60°）V，它的频率为（    ）。

A. 100Hz  	B. 50Hz   	C. 60Hz   	D. 628Hz

7．纯电感或纯电容电路无功功率等于（    ）。

A. 单位时间内所储存的电能

B. 电路瞬时功率的最大值

C. 电流单位时间内所做的功

D. 单位时间内与电源交换的有功电能

8．电力系统负载大部分是感性负载，要提高电力系统的功率因数常采用（    ）。

A. 串联电容补偿  	B. 并联电容补偿

C. 串联电感  		D. 并联电感

9．一阻值为3、感抗为4的电感线圈接在交流电路中，其功率因数为（    ）。

A. 0.3   	B. 0.6   	C. 0.5   	D. 0.4

10．一台电动机的效率是0.75，若输入功率是2kW时，它的额定功率是（    ）kW。

A. 1.5  	B. 2   	C. 2.4   	D. 1.7

11．疏失误差可以通过（    ）的方法来消除。

A. 校正测量仪表

B. 正负消去法

C. 加强责任心，抛弃测量结果

D. 采用合理的测试方法

12．使用检流计时发现灵敏度低，可（    ）以提高灵敏度。

A. 适当提高张丝张力    	B. 适当放松张丝张力

C. 减小阻尼力矩        	D. 增大阻尼力矩

13．电桥所用的电池电压超过电桥说明书上要求的规定值时，可能造成电桥的（    ）。

A. 灵敏度上升		B. 灵敏度下降

C. 桥臂电阻被烧坏		D. 检流计被击穿

14．变压器负载运行时，副边感应电动势的相位滞后于原边电源电压的相位应（    ）180°。

A. 大于  	B. 等于  	C. 小于  	D. 小于等于

15．大修后的变压器进行耐压试验时，发生局部放电，可能是因为（    ）。

A. 绕组引线对油箱壁位置不当

B. 更换绕组时，绕组绝缘导线的截面选择偏小

C. 更换绕组时，绕组绝缘导线的截面选择偏大

D. 变压器油装得过满

16．中、小型电力变压器控制盘上的仪表，指示着变压器的运行情况和电压质量，因此必须经常监察，在正常运行时应每（    ）小时抄表一次。

A. 0.5  	B. 1  	C. 2  	D. 4

17．直流电焊机之所以不能被交流电焊机取代，是因为直流电焊机具有（    ）的优点。

A. 制造工艺简单，使用控制方便

B. 电弧稳定，可焊接碳钢、合金钢和有色金属

C. 使用直流电源，操作较安全

D. 故障率明显低于交流电焊机

18．AXP—500型弧焊发电机他励励磁电路使用（    ）供电，以减小电源电压波动时对励磁回路的影响。

A. 晶体管稳压整流电路

B. 晶闸管可控整流电路

C. 整流滤波电路

D. 铁磁稳压器

19．他励加串励式直流弧焊发电机焊接电流的粗调是靠（    ）来实现的。

A. 改变他励绕组的匝数

B. 调节他励绕组回路中串联电阻的大小

C. 改变串励绕组的匝数

D. 调节串励绕组回路中串联电阻的大小

20．直流弧焊发电机为（    ）直流发电机。

A. 增磁式  	B. 去磁式  	C. 恒磁式  	D. 永磁式

21．采用YY/△接法的三相变极双速异步电动机变极调速时，调速前后电动机的（    ）

基本不变。

A. 输出转矩  	B. 输出转速  	C. 输出功率  	D. 磁极对数

22．按功率转换关系，同步电机可分（    ）类。

A. 1  	B. 2  	C. 3  	D. 4

23．在变电站中，专门用来调节电网的无功功率，补偿电网功率因数的设备是（    ）。

A. 同步发电机  		B. 同步补偿机

C. 同步电动机  		D. 异步发电机

24．我国研制的（    ）系列高灵敏度直流测速发电机，其灵敏度比普通测速发电机高1000倍，特别适合作为低速伺服系统中的速度检测元件。

A. CY  	B. ZCF  	C. CK  	D. CYD

25．交流测速发电机的定子上装有（    ）。

A. 一个绕组		B. 两个串联的绕组

C. 两个并联的绕组		D. 两个在空间相差90电角度的绕组

26．把封闭式异步电动机的凸缘端盖与离合器机座合并成为一个整体的叫（    ）电磁调速异步电动机。

A. 组合式  	B. 整体式  	C. 分立式  	D. 独立式

27．电磁转差离合器中，磁极的转速应该（    ）电枢的转速。

A. 远大于  	B. 大于  	C. 等于  	D. 小于

28．被控制量对控制量能有直接影响的调速系统称为（    ）调速系统。

A. 开环  	B. 闭环  	C. 直流  	D. 交流

29．在使用电磁调速异步电动机调速时，三相交流测速发电机的作用是（    ）。

A. 将转速转变成直流电压

B. 将转速转变成单相交流电压

C. 将转速转变成三相交流电压

D. 将三相交流电压转换成转速

30．使用电磁调速异步电动机自动调速时，为改变控制角，只须改变（    ）即可。

A. 主电路的输入电压

B. 触发电路的输入电压

C. 放大电路的放大倍数

D. 触发电路的输出电压

31．交磁电机扩大机是一种用于自动控制系统中的（    ）元件。

A. 固定式放大 	 B. 旋转式放大	C. 电子式放大  	D. 电流放大

32．线绕式电动机的定子作耐压试验时，转子绕组应（    ）。

A. 开路  	B. 短路  	C. 接地  	D. 严禁接地

33．交流电动机作耐压试验时，试验时间应为（    ）。

A. 30s  	B. 60s  	C. 3min 	D. 10min

34．对额定电压为380V、功率为3KW及以上的电动机作耐压试验时，试验电压应取（    ）V。

A. 500  	B. 1000  	C. 1500  	D. 1760

35．功率在1kW以上的直流电动机作耐压试验时，成品试验电压为（    ）V。

A. 2Un+1000  	B. 2Un+500   	C. 1000  	D. 500

36．直流电动机在耐压试验中，绝缘被击穿的原因可能是（    ）。

A. 换向器内部绝缘不良	B. 试验电压为交流

C. 试验电压偏高		D. 试验电压偏低

37．采用单结晶体管延时电路的晶体管时间继电器，其延时电路由（    ）等部分组成。

A. 延时环节、鉴幅器、输出电路、电源和指示灯

B. 主电路、辅助电源、双稳态触发器及其附属电路

C. 振荡电路、记数电路、输出电路、电源

D. 电磁系统、触头系统

38．晶体管无触点开关的应用范围比普通位置开关更（    ）。

A. 窄  	B. 广  	C. 接近  	D. 极小

39．下列关于高压断路器用途的说法正确的是（    ）。

A. 切断空载电流

B. 控制分断或接通正常负荷电流

C. 既能切换正常负荷又可切除故障，同时承担着控制和保护双重任务

D. 接通或断开电路空载电流，严禁带负荷拉闸

40．高压10kV以下油断路器作交流耐压试验前后，其绝缘电阻不下降（    ）%为合格。

A. 15  	B. 10  	C. 30  	D. 20

41．对于过滤及新加油的高压断路器，必须等油中气泡全部逸出后才能进行交流耐压试验，一般需静止（    ）小时左右，以免油中气泡引起放电。

A. 5  	B. 4  	C. 3   	D. 10

42．FN3—10T型负荷开关，在新安装之后用2500V兆欧表测量开关动片和触点对地绝缘电阻，交接试验时应不少于（    ）M。

A. 300  	B. 500  	C. 1000  	D. 800

43．对户外多油断路器DW7—10检修后作交流耐压试验时，合闸状态试验合格，分闸状态在升压过程中却出现“噼啪”声，电路跳闸击穿，其原因是（    ）。

A. 支柱绝缘子破损  	B. 油质含有水分

C. 拉杆绝缘受潮   	D. 油箱有脏污

44．熄灭直流电弧，常采取的途径是（    ）。

A. 使电弧拉长和强冷	B. 使电弧扩散

C. 复合		D. 窄缝灭弧

45．检修交流电磁铁，发现交流噪声很大，应检查的部位是（    ）。

A. 线圈直流电阻  	B. 工作机械

C. 铁心及衔铁短路环  	D. 调节弹簧

46．低压电磁铁的线圈的直流电阻用电桥进行测量，根据检修规程，线圈直流电阻与铭牌数据之差不得大于（    ）%。

A. 10  	B. 5  	C. 15  	D. 20

47．异步电动机不希望空载或轻载的主要原因是（    ）。

A. 功率因数低		B. 定子电流较大

C. 转速太高有危险 	D. 转子电流较大

48．改变三相异步电动机的旋转磁场方向就可以使电动机（    ）。

A. 停速  	B. 减速  	C. 反转  	D. 降压起动

49．三相异步电动机的正反转控制关键是改变（    ）。

A. 电源电压  		B. 电源相序

C. 电源电流  		D. 负载大小

50．直流电动机电枢回路串电阻调速，当电枢回路电阻增大时，其转速（    ）。

A. 升高  	B. 降低  	C. 不变  	D. 不一定

51．同步电动机不能自行起动，其原因是（    ）。

A. 本身无起动转矩  	B. 励磁绕组开路

C. 励磁绕组串电阻  	D. 励磁绕组短路

52．三相同步电动机的转子在（    ）时才能产生同步电磁转矩。

A. 直接起动      	B. 同步转速

C. 降压起动        	D. 异步起动

53．同步电动机采用能耗制动时，要将运行中的同步电动机定子绕组电源（    ）。

A. 短路  	B. 断开  	C. 串联  	D. 关联

54．直流电动机除极小容量外，不允许（    ）起动。

A. 降压  		B. 全压

C. 电枢回路串电阻 	D. 降低电枢电压

55．串励直流电动机起动时，不能（    ）起动。

A. 串电阻  		B. 降低电枢电压

C. 空载  		D. 有载

56．同步电动机采用能耗制动时，将运行中的定子绕组电源断开，并保留转子励磁绕组的（    ）。

A. 直流励磁  		B. 交流励磁

C. 电压  		D. 交直流励磁

57．半导体发光数码管由（    ）个条状的发光二极管组成。

A. 5   	B. 6  	C. 7  	D. 8

58．工业上通称的PC机是指（    ）。

A. 顺序控制器  		B. 工业控制器

C. 可编程控制器 		D.  PC微型计算机

59．M7120型磨床的控制电路，当具备可靠的（    ）后，才允许起动砂轮和液压系统，以保证安全。

A. 交流电压 		B. 直流电压

C. 冷却泵获电 		D. 交流电流

60．C6140型车床主轴电动机与冷却泵电动机的电气控制的顺序是（    ）。

A. 主轴电动机起动后，冷却泵电动机方可选择起动

B. 主轴与冷却泵电动机可同时起动

C. 冷却泵电动机起动后，主轴电动机方可起动

D. 冷却泵由组合开关控制，与主轴电动机无电气关系

61．电流截止负反馈在交磁电机扩大机自动调速系统中起（    ）作用。

A. 限流  		B. 减少电阻

C. 增大电压 		D. 增大电流

62．交磁电机扩大机电压负反馈系统使发电机端电压（    ），因而使转速也接近不变。

A. 接近不变  	B. 增大  	C. 减少  	D. 不变

63．直流发电机—直流电动机自动调速系统在额定转速基速以下调速时，调节直流发电机励磁电路电阻的实质是（    ）。

A. 改变电枢电压 		B. 改变励磁磁通

C. 改变电路电阻 		D. 限制起动电流

64．电流正反馈自动调速电路中，电流正反馈反映的是（    ）的大小。

A. 电压  	B. 转速  	C. 负载  	D. 能量

65．电压负反馈自动调速线路中的被调量是（    ）。

A. 转速  		B. 电动机端电压

C. 电枢电压 		D. 电枢电流

66．交磁扩大机的（    ）自动调速系统需要一台测速发电机。

A. 转速负反馈 	 	B. 电压负反馈

C. 电流正反馈 		D. 电流截止负反馈

67．桥式起重机主钩电动机放下空钩时，电动机工作在（    ）状态。

A. 正转电动	  	B. 反转电动

C. 倒拉反转  		D. 再生发电

68．T610镗床工作台回转有（    ）种方式。

A. 1  	B. 2  	C. 3  	D. 4

69．T610型卧式镗床主轴进给方式有快速进给、工作进给、点动进给、微调进给几种。进给速度的变换是靠（    ）来实现的。

A. 改变进给装置的机械传动机构

B. 液压装置改变油路油压

C. 电动机变速

D. 离合器变速

70．X62W万能铣床的进给操作手柄的功能是（    ）。

A. 只操纵电器  		B. 只操纵机械

C. 操纵机械和电器 	D. 操纵冲动开关

71．放大电路的静态工作点，是指输入信号（    ）三极管的工作点。

A. 为零时   	B. 为正时   	C. 为负时   	D. 很小时

72．欲使放大器净输入信号削弱，应采取的反馈类型是（    ）。

A. 串联反馈 		B. 并联反馈

C. 正反馈 		D. 负反馈

73．将一个具有反馈的放大器的输出端短路，即三极管输出电压为0，反馈信号消失，则该放大器采用的反馈是（    ）。

A. 正反馈  	B. 负反馈  	C. 电压反馈  	D. 电流反馈

74．阻容耦合多级放大器可放大（    ）。

A. 直流信号  		B. 交流信号

C. 交、直流信号 	 	D. 反馈信号

75．推挽功率放大电路在正常工作过程中，晶体管工作在（    ）状态。

A. 放大  	B. 饱和  	C. 截止  	D. 放大或截止

76．正弦波振荡器由（    ）大部分组成。

A. 2  	B. 3  	C. 4  	D. 5

77．LC振荡器中，为容易起振而引入的反馈属于（    ）。

A. 负反馈  	B. 正反馈  	C. 电压反馈  	D. 电流反馈

78．由一个三极管组成的基本门电路是（    ）。

A. 与门  	B. 非门  	C. 或门 	D. 异或门

79．在脉冲电路中，应选择（    ）的三极管。

A. 放大能力强 		B. 开关速度快

C. 集电极最大耗散功率高   	D. 价格便宜

80．数字集成门电路，目前生产最多且应用最普遍的门电路是（    ）。

A. 与门  	B. 或门  	C. 非门  	D. 与非门

二、判断题（第81题～第100题，将判断结果填入括号中。正确的填“√”，错误的填“×”，每题1分，满分20分）

81．用戴维南定理解决任何复杂电路问题都方便。	（   ）

82．戴维南定理是求解复杂电路中某条支路电流的唯一方法。	（   ）

83．任何电流源都可转换成电压源。	（   ）

84．解析法是用三角函数式表示正弦交流电的一种方法。	（   ）

85．三相对称负载作△联接，若每相负载的阻抗为10，接在线电压为380V的三相交流电路中，则电路的线电流为38A。	（   ）

86．低频信号发生器的频率完全由RC所决定。	（   ）

87．测量检流计内阻时，必须采用准确度较高的电桥去测量。	（   ）

88．电桥使用完毕后应将检流计的锁扣锁住，防止搬动电桥时检流计的悬丝被振坏。	（   ）

89．直流双臂电桥可以精确测量电阻值。	（   ）

90．变压器负载运行时效率等于其输入功率除以输出功率。	（   ）

91．为用电设备选择供电用的变压器时，应选择额定容量大于用电设备总的视在功率的变压器。	（   ）

92．表示三相变压器联接组别的“时钟表示法”规定：变压器高压边线电势相量为长针，永远指向钟面上的飞2点；低压边线电势相量为短针，指向钟面上哪一点，则该点数就是变压器联接组别的标号。	（   ）

93．三相电力变压器并联运行可提高供电的可靠性。	（   ）

94．交流电焊机的主要组成部分是漏抗较大且可调的变压器。	（   ）

95．不论直流发电机还是直流电动机，其换向极绕组都应与主磁极绕组串联。	（   ）

96．直流并励发电机建立电势的两个必要条件是：①主磁级必须有剩磁；②励磁电流产生的磁通方向必须与剩磁方向相反。	（   ）

97．直流并励电动机的励磁绕组决不允许开路。	（   ）

98．直流测速发电机由于存在电刷和换向器的接触结构，所以寿命较短、对无线电有干扰。	（   ）

99．直流伺服电动机不论是他励式还是永磁式，其转速都是由信号电压控制的。	（   ）

100．交流伺服电动机的转子通常做成笼型，但转子的电阻比一般异步电动机大得多。	（   ）

# Text boxes

1

试题